Teknisk beskrivning, Rumsbeskrivning och Tomtbeskrivning

Kvarteret Skogsbetet 46-53

2018-09-19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| SID 1-2 SID 3-4 | TEKNISK BESKRIVNING RUMSBESKRIVNING |
| --- | --- |
| SID 5 | TOMTBESKRIVNING SID T |

Teknisk beskrivning

BOSTADSHUS (Parhus)

| Grund: | Platta på mark med underliggande isolering |
| --- | --- |
| Ytterväggar: | Stående samt liggande träpanel, Faluröd färg, Grå Kulör |
| Innerväggar: | 11mm OSB, 13 mm gipsskivor, 50mm isolering |
| Yttertak: | Falsat plåttak, Silvermetallic |
| Innertak: | 13 mm slät målad gipsskiva |
| Läckageskydd: | I kök ingår läckageskydd under diskmaskin, kyl- och frysskåp |
| Golv: | Eklamell - 3-stavs alt 1-stavs (13 mm lamellgolv) ingår i samtliga bostadsutrymmen förutom våtutrymmen och hall |
| Plåt: | Hängrännor, stuprör, fönster- och tröskelbleck, fotplåt och vindskiveplåt samt anslutningsplåtar av lackerad plat dfghdfhdfg |
| Fönster: | 3-glas isolerfönster i PVC klädd aluminiumkarm, |
| Entrédörr: | Vit karm och dörrblad med fönster |
| Innerdörrar: | Vit |
| Fönsterbänkar: | Svart melerad sten |
| Listverk: | Vit slät |

| Hushållsprodukter: | Fabrikat Bosch i vitt eller rostfritt utförande Mikrovågsugn Inbyggnadshäll Inbyggnadsugn Kylskåp Frysskåp Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare |
| --- | --- |
| Köksinredning: | Skåpinredning av fabrikat IKEA i omfattning enligt ritning på stödben Luckor: Målad vit Handtag: Standard Bänkskiva: Laminat 30 mm Diskho: Typ Intra eller likvärdig Listverk: passbit, sockel, passlist, kakellist, ljuslist, takanslutning och frisidor levereras vita |
| Garderober, Hyllskåp, Garderob/Linneskåp, Städskåp: | Skåpinredning med hyllor och klädstång Luckor: vit Handtag: Standard Listverk: passbit och sockel levereras vita |
| BAD - inredning: | Luckor: Noro Kommod: Noro Lyfestyle concept 600/ Noro day Tvättställ: Spegel: Spegel Belysning: Infälld ledbelysning, Tillhörande led-lampa |
| VVS artiklar: Uppvärmning: | WC-stol: Ifö eller likvärdig Duschvägg: Noro Klarglas Blandare: Ifö eller likvärdig Frånluftsvärmepump av fabrikatet Nibe el likvärdig, vattenburen golvärme på bottenvåning, Radiatorer på vån 2. |

FÖRRÅD / CARPORT

| Grund: Yttertak: Innertak: El: | Platta på mark i förrådsdel Ytbeläggning med Sedum Glespanel, 13 mm gips i förrådsdelen Eluttag och beslysning |
| --- | --- |

Rumsbeskrivning

Förklaringar

G:	Golv

S:	Sockel

V:	Väggar

T:	Tak

I:	Inredning

Ö:	Övrigt

| HALL |  |
| --- | --- |
| G: | Klinker 20x20cm / Eklamell 13mm |
| S: | Vit slät |
| V: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| Kök |  |
| G: | Eklamell 13 mm |
| S: | Vit slät |
| V: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| I: | Skåpsinredning enligt ritning, Laminat bänkskiva Diskmaskin, Kyl, Frys, Inbyggnadshäll, Fläkt, Ugn, Mikro (Bosch) |
| Vardagsrum |
| G: | Eklamell 13 mm |
| S: | Vit slät |
| V: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| WC/D |  |
| G: | Klinker 20x20cm (Dusch 10x10cm) |
| S: | - |
| V: | Kakel Vit 20x40cm, Matt/Blank |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| I: | Kommodtvättställ med blandare, spegel med ledbelysning, WC stol, duschblandare och duschvägg |

| Sovrum 1, 2, 3 |
| --- |
| G: | Eklamell 13 mm |
| S: | Vit slät |
| V: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| Allrum |  |
| G: | Eklamell 13 mm |
| S: | Vit slät |
| V: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| WC/D |  |
| G: | Klinker 20x20cm (Dusch 10x10cm) |
| S: | - |
| V: | Kakel Vit 20x40cm, Matt/Blank |
| T: | Gipsskiva slät. Vitmålat |
| I: T | Kommodtvättställ med blandare, spegel med ledbelysning, WC stol, duschblandare och duschvägg |

Tomtbeskrivning

Delvis insådd gräsmatta och delvis naturtomt

Plattsättning med marksten samt asfaltering. Marksten av märket Starka Siena eller likvärdigt

Förberett för belysning på tomt genom tomrör i mark uppdragna på 1 ställen

Förberett för fiber innanför husvägg.

Vattenutkastare

Utebelysning vid entré, uteplats, carport

Rätt till mindre ändringar av konstruktion och material förbehålles